### Medienservice “CP 311 & CP 312“

S-DIAS CPUs mit Dual-Core-Prozessor: CP 311 & CP 312

Starke CPU-Performance für die Hutschiene

| Leistungsfähige S-DIAS CPU mit Dual-Core-EDGE2-Technology Prozessor | SIGMATEK erweitert das Steuerungssystem S-DIAS um zwei Prozessoreinheiten für anspruchsvolle Automatisierungsaufgaben. Die CPU-Module CP 311 und CP 312 überzeugen mit leistungsstarken Dual-Core-Prozessoren auf Basis der EDGE2-Technologie (2x 800 MHz). Hohe Effizienz erreichen die beiden CPUs durch den integrierten nullspannungssicheren Arbeitsspeicher mit einem Datenvolumen von 256 MB (DDR3 RAM) und die interne microSD Karte (512 MB). Neben Echtzeituhr, Pufferbatterie und CAN stehen je ein USB-Host und ein USB-OTG (On-the-Go) bereit. Zudem sind eine Ethernet- und zwei VARAN-Schnittstellen (CP 311) bzw. zwei Ethernet- und eine VARAN-Schnittstelle (CP 312) integriert – und all dies auf nur 37,5 mm Breite. Mit den S-DIAS-Dual-Core-CPUs können bis zu 64 I/O-Module versorgt und angesteuert werden. Ein Prozessorkern übernimmt Realtime- und Cyclic-Tasks. Auf dem anderen Kern laufen Background- und weitere System-Tasks sowie das Linux-basierte Betriebssystem. Die leistungsfähigen CPUs eignen sich optimal für Mehr-CPU-Lösungen in Industrie 4.0-Anwendungen wie Predictive Maintenance. Sie sind für Ablauf-, Visualisierungs- und Motion-Aufgaben ausgelegt. Die Kommunikation läuft über das Echtzeit-Ethernetsystem VARAN mit einer Busgeschwindigkeit von 100 Mbit/s. Auf die einzelnen I/O-Module kann innerhalb von 1,12 µs zugegriffen werden. Die Spannungsversorgung für CPU und I/O-Module ist direkt in den Modulen integriert. Industrial Mini I/O-Steckverbinder erfüllen die hohen Anforderungen an Robustheit und Kompaktheit. Sie sorgen durch das 2-Punkt-Kontaktprinzip und einer stabilen Verriegelung für eine passgenaue und vibrationsfeste Steckverbindung. Die CP 311 und CP 312 lassen sich komfortabel mit der Engineering Suite LASAL nach IEC 61131-3 programmieren. SPS IPC Drives: Halle 7, Stand 270 |
| --- | --- |

| Corporate Data | SIGMATEK zählt weltweit zu den führenden Herstellern von kompletten Automatisierungssystemen für den Maschinen- und Anlagenbau. In der 28-jährigen Firmengeschichte wurden und werden in enger Abstimmung mit den Anforderungen der Kunden zukunftsweisende Technologien für die Automatisierungstechnik entwickelt. Mit einem Produktspektrum, das von Best Asset Cost bis zu High-End Anwendungen alle Anforderungen erfüllt, kann heute praktisch jede Aufgabenstellung mit Serienprodukten abgedeckt werden. Der Philosophie des Unternehmens entsprechend sind diese grundsätzlich langfristig verfügbar. Der Lieferumfang reicht von Steuerungs- und I/O-Systemen, Industrie PCs, HMIs, Motion Control und Safety bis hin zum all-in-one Engineering Tool LASAL mit objektorientierter Programmierung und dem Echtzeit-Ethernet VARAN. Neue Technologien werden laufend auf ihre Einsetzbarkeit im Automatisierungsbereich geprüft und in kürzestem „time-to-market“ in innovative Produkte umgesetzt. Das garantiert ein hochmodernes Produktspektrum aus einem Guss. Die eigene Forschung, Entwicklung und Fertigung sichern dem Salzburger Unternehmen, das weltweit 450 Mitarbeiter beschäftigt, einen Platz an der Spitze der Automatisierungstechnologie. Mit Niederlassungen in Deutschland, der Schweiz, Großbritannien, den USA, China und Korea sowie Vertriebs- und Servicepartnern in den bedeutendsten internationalen Industriezentren ist SIGMATEK weltweit immer nahe am Kunden. |
| --- | --- |

| Kontaktadressen: Deutschland SIGMATEK GmbH Marie-Curie-Straße 9 D-76829 Landau Tel.: +49 / 6341 / 9421-0 Fax: +49 / 6341 / 9421-21 E-Mail: office@sigmatek.de www.sigmatek-automation.com | Österreich und alle anderen Länder SIGMATEK GmbH & Co KG Sigmatekstraße 1 A-5112 Lamprechtshausen Tel.: +43 / 6274 / 4321-0 Fax: +43 / 6274 / 4321-18 E-Mail: office@sigmatek.at www.sigmatek-automation.com |
| --- | --- |
| Bei Rückfragen hilft Ihnen gerne weiter: | Edith Holzner Marketing Kommunikation E-Mail: edith.holzner@sigmatek.at |